# ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.	2		Каталог «Мойка машин»

Стр.	5		Предварительная Мойка

## Стр.	11		Размягчители

Стр.	13		Пенные составы

Стр.	15		Подготовка к нанесению воска

Стр.	17		Нанесение воска

## Стр.	24		Станции самообслуживания

Стр.	25		Чистка и обслуживание

Стр.	27		Каталог «Уход и обслуживание»

Стр.	27		Раздел для Дилеров

Стр.	33		Раздел расконсервации

## Стр.	37		Раздел обработки двигателей

# Каталог «Мойка машин»

Что такое моющие составы?

Моющие составы – это составы в жидкой, пастообразной или порошкообразной форме, которые при определённых условиях, концентрации и температуре могут удалять грязь с любых поверхностей. Тип моющего состава выбирается в зависимости от типа удаляемой грязи.

Какие есть типы моющих составов?

Существуют четыре типа моющих составов:

а) моющие составы с кислотным рН;

б) моющие составы с нейтральным рН;

в) моющие составы с щелочным рН;

г) моющие составы на основе растворителей (гидрокарбонаты).

Что такое рН?

рН – шкала, используемая для индикации степени кислотности или щёлочности раствора и выражается в числах от 0 до 14.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислота | нейтральное | основание (щёлочь) |

рН измеряется лакмусовой бумажкой, которая опускается в раствор и в зависимости от изменения её цвета (или отсутствия изменения) определяется уровень рН.

Лакмусовая бумага

###### Реакция со щелочным раствором				Реакция с кислотным раствором

Какой тип грязи следует отмывать кислотными моющими составами?

Кислотные моющие составы обычно применяются для удаления почек липы с ЛКП, очистки бойлеров и радиаторов, удаления ржавчины с тормозных дисков и колодок и колёсных дисков, а так же для растворения остатков извести, клея и цемента с пола.

Какие составы фирмы МА-ФРА принадлежат к этой категории?

“ULTRACAL”, “CROMOBRILL”, “CROMOPAV”, “SPLENDORLEGA”, “PULIVAPORAPID”, “SHAMPOO PRECERA”, “PULISMOG”.

Как можно определить, что состав, используемый клиентом, имеет кислотный рН?

Если у Вас есть лакмусовая бумажка, то она станет красной при контакте с раствором; в ином случае, вылейте немного состава на пол: если это цемент (он сделан из известняка) и пошла реакция (шипение и пузырьки), то состав кислотный.

Какой тип грязи следует отмывать нейтральными моющими составами?

Моющие составы с нейтральным рН используются на деликатных поверхностях, которые могут быть испорчены более сильными моющими составами; или когда моющие составы наносятся вручную (авто шампуни для ручной мойки, моющие жидкости, мыла).

Какие составы фирмы МА-ФРА принадлежат к этой категории?

“FLUX”, “DAYTONA”, “SPLIT”, “CRISTALVETRO”, “MAFRAPAV UFFICI”, “NEUTRIX”.

Как можно определить, что состав, используемый клиентом, имеет нейтральный рН?

Если у Вас есть лакмусовая бумажка, то она не изменит цвет при контакте с раствором; в ином случае, прочитайте наклейку: на ней не будет надписей предупреждающих, что состав опасен.

Какой тип грязи следует отмывать щелочными моющими составами?

Моющие составы с щелочным рН используются на всех типах органических и неорганических загрязнений: смазка, масло, смог, земля.

Какие составы фирмы МА-ФРА принадлежат к этой категории?

Все составы для мойки, предварительной мойки и расконсервации (кроме парафиновых).

Как можно определить, что состав, используемый клиентом, имеет щелочной рН?

Если у Вас есть лакмусовая бумажка, то она станет синей при контакте с раствором; в ином случае, исключением: если состав не шипит и не используется на либо очень грязной или деликатной поверхности, то рН щелочной.

Какой тип грязи следует отмывать моющими составами на основе растворителей?

Загрязнения, происходящие от таких веществ как масло, солярка, сильные клеи; углеродистые отложения и отходы сгорания в двигателе; парафиновые консерванты.

Какие составы фирмы МА-ФРА принадлежат к этой категории?

Парафиновые расконсерванты: “DISINCROMOTOR LIQUIDO”, “DISINCROCARB”, “BRILLMOTOR NORMALE”, “DECAFLASH”, “MOTORSEC”.

Как можно определить, что состав, используемый клиентом, является моющим составом на основе растворителей?

Состав имеет характерный запах бензина или растворителя и на этикетке присутствует знак – огнеопасно.

Какие факторы негативно влияют на эффективность моющего состава?

Один из основных факторов, негативно влияющих на эффективность моющего состава – это жёсткость воды, т.е. количество в ней солей кальция и магния. Жёсткая вода, высыхая, оставляет на ЛКП трудно удаляемые известковые пятна. Состав, имеющий кислотный рН – “PULISMOG” - удалит такие пятна.

Какие факторы позитивно влияют на эффективность моющего состава?

Основной фактор – температура воды для смыва: чем она выше, тем активней она взаимодействует с составом и тем лучше результат. Это происходит потому, что горячая вода помогает растворять масла и помогает моющему веществу делать свою работу.

Как измеряется жёсткость воды?

Жёсткость воды измеряется при помощи специального набора, состоящего из синей бутылки (Реагент 1), белой бутылки (Реагент 2) и небольшого прозрачного контейнера градуированного по 5 и 10 мл. Возьмите 5 мл, проверяемой воды; добавьте каплю Реагента1 (вода станет фиолетового цвета) и, затем, считая капли, добавляйте Реагент 2 до тех пор, пока вода не станет прозрачного голубого цвета. Каждая капля Реагента 2 соответствует одному градусу жёсткости по французской системе.

Как калибруется жёсткость воды?

Жёсткость воды измеряется во французских градусах (оF); в зависимости от количества градусов, вода классифицируется следующим образом:

| жёсткость (оF) | 0 - 7 | 8 - 14 | 15 - 22 | 23 - 32 | 33 – 54 | более 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вода | очень мягкая | мягкая | слегка жёсткая | средняя жёсткость | жёсткая | очень жёсткая |

Как жёсткость воды влияет на эффективность моющего состава?

Моющие составы обязаны своими моющими свойствами, присутствующим в них ПАВ, т.е. частицам, которые превращают в эмульсию частицы грязи. В дистиллированной воде (жёсткость 0) ПАВ растворяются полностью и работают максимально эффективно; но в жёсткой воде происходит реакция между ПАВ и кальцием в воде, что снижает эффективность состава. Чем жёстче вода, тем больше требуется состава для достижения такого же результата как в дистиллированной воде.

Автоматическая мойка туннельного типа

# Предварительная Мойка (ПМ) (PRE-WASH)

Каково назначение Предварительной Мойки?

ПМ смывает основное количество грязи на транспортном средстве: грязь на ступицах, насекомые и частицы земли на ЛКП.

Каковы преимущества использования ПМ?

При Ручной Мойке, после того как основная грязь была удалена ПМ, последующая мойка шампунем и губками займет меньше времени (осталось меньше грязи) и будет более безопасной для Лакокрасочного Покрытия (ЛКП) (ЛКП не царапается мелкими частицами грязи).

При Автоматической Мойке, удаление грязи ПМ значительно уменьшает возможность повреждения ЛКП щетками.

Каковы недостатки использования ПМ?

Т.к. составы для ПМ являются щелочными, то могут возникнуть проблемы при их контакте с восками (кислотными или нейтральными); т.к. они так же очень агрессивны, то при неправильном использовании и разбавлении могут повредить ЛКП.

Какие типы составов для ПМ есть у фирмы МА-ФРА?

Существует три типа составов ПМ:

- порошок (все еще используется сегодня в некоторых случаях вместо жидких составов) используется в основном на мойках самообслуживания;

- двухкомпонентные жидкости (изначально были созданы как заменитель порошков) используются для мытья грузовых а/м из-за сильных моющих свойств;

- однокомпонентная жидкость, безопасны и легки в использовании.

Почему в каталоге МА-ФРА так много составов для ПМ?

Потому что существуют различные типы моек, различные методы применения, зависящие от

систем, местных условий и окружающей среды.

Сколько времени требуется для того, что бы составы начали действовать?

Обычно нескольких секунд достаточно для удаления грязи с ЛКП.

Каковы преимущества составов для ПМ фирмы МА-ФРА перед составами европейских конкурентов?

В основе наших составов лежит совершенно отличная концепция: это означает, что они могут эффективно работать даже когда сильно разбавлены, что ведет к экономической выгоде. Благодаря ноу-хау, разработанному в Италии, в которой до недавнего времени был большой процент ручных моек, наши составы для ПМ удаляют практически всю грязь с ЛКП и даже иногда делают последующую мойку шампунем ненужной. При создании моющих средств для автоматических моек щетками, принималось во внимание, что щетки играют значительную роль в удалении грязи и поэтому в таких моющих средства используются менее активные ингредиенты.

Как наносятся составы для ПМ?

Существует два способа нанесения составов: для систем с высоким и низким давлением.

Системы с низким давлением часто используются в сквозных мойках в Италии; состав разводится в определенном количестве воды (в зависимости от типа состава и способа применения) и затем разбрызгивается на ЛКП, перед тем как машина въезжает в туннель, равномерно и всегда снизу вверх. Раствором может быть сбалансированная пена, или нейтральная или окрашенная: последнее придает мойке наглядный эффект.

Системы с высоким давлением широко используются за границей и в Италии. Многие разбрызгиватели высокого давления наносят состав непосредственно, балансируя продукт правильным разбавлением водой.

Каковы преимущества систем с высоким давлением?

Скорость обслуживания (смыв не нужен) и безопасность применения (продукт не долго остается в контакте с ЛКП).

Каковы недостатки систем с высоким давлением?

Высокое потребление состава и энергии (требуется горячая вода), больший износ моющего оборудования, и, по сравнению с системами с низким давлением, меньший моющий эффект.

Каковы преимущества систем с низким давлением?

Меньшее потребление состава, продукт более равномерно наносится на ЛКП, более сильный моющий эффект, даже в холодной воде.

Каковы недостатки систем с низким давлением?

Менее безопасны в использовании, т.к. продукт находится в более непосредственном и длительном контакте с ЛКП.

Какой способ ПМ лучше?

Системы с низким давлением, из-за более равномерного нанесения продукта на ЛКП и, следовательно, более равномерной мойки. После смывания высоким давлением лучше видны места, нуждающиеся в дополнительной мойке. Более того, нанесение продукта таким способом делает его действие более эффективным, т.к. он более длительное время контактирует с поверхностью и не разбавляется водой, как в системах с высоким давлением. Так же снижаются накладные расходы, т.к. состав сильно разбавляется на фазе нанесения.

Почему “SUPER MAFRASOL” наиболее продаваемый состав?

Потому что он сочетает в себе моющие способности двухкомпонентного состава с безопасностью однокомпонентного и потому что это наиболее конкурентный состав на рынке. Благодаря “SUPER MAFRASOL” рынок стал использовать однокомпонентные составы после годов использования двухкомпонентных.

Может ли “SUPER MAFRASOL”  быть использован для мойки колесных дисков или двигателей?

Да, но лучше использовать специальные составы таки как “SPLENDORLEGA” для колесных дисков и “BRILLMOTOR” для двигателей, т.к. они более подходят для этого и потому, что в этом случае можно продать два состава вместо одного.

Могут ли возникнуть проблемы с алюминиевыми деталями машин или с задними бортами грузовиков при использовании “SUPER MAFRASOL”?

Возможно, если соотношение при разбавлении водой будет меньше чем 1:30 и если обрабатываемая поверхность будет находиться под воздействием солнечных лучей. При таких условиях мытье мотоциклов невозможно, т.к. в основном их рамы  сделаны из анодированного алюминия.

Может ли использование “SUPER MAFRASOL” для ПМ в автоматических мойках помешать процессу нанесения воска?

Т.к. “SUPER MAFRASOL” – очень сильный состав, и если смывка проведена не достаточно тщательно, могут возникнуть некоторые проблемы на стадии высыхания, которые могут быть минимизированы использованием катализатора – “SHAMPOO PRECERA”.

Некоторые автоматические мойки оборудованы специальным оборудованием для мойки колесных дисков. Следует ли им использовать “SPLENDORLEGA” или “SUPER MAFRASOL”?

В этом случае лучше “SUPER MAFRASOL”, т.к. следует немедленное смывание продукта после нанесения и потому что “SUPER MAFRASOL” более экономичен, чем состав конкурентов (может быть разведен почти в два раза большем количестве воды).

Что лучше для мойки большегрузных автомобилей, “SUPER MAFRASOL” или “SUPER BRILLMAX BIFASE”?

Оба состава прекрасно справляются с работой. Единственное различие состоит в том, что “SUPER MAFRASOL” перед применением не надо взбалтывать.

Пригоден ли “SUPER MAFRASOL” для моек, никогда не использовавших системы с низким давлением?

Да, если оператор всегда один и тот же и если у вас есть время досконально объяснить ему все функции, преимущества и возможные последствия неправильного применения “SUPER MAFRASOL”. При нескольких операторах мы рекомендуем для начала использование “JEDY”, “D.O.C.” и “MAFRASOL”.

Рекомендуете ли вы “SUPER MAFRASOL” для белых красок и более безопасный состав, такой как “D.O.C.”, для других?

Да, но мы разработали прибор “FIORETTO”, который позволяет использовать оба состава.

Почему “SUPER BRILLMAX BIFASE” состоит из двух раздельных компонентов?

“SUPER BRILLMAX BIFASE” сверхконцентрированный состав.

Разделяется ли “SUPER BRILLMAX BIFASE” снова после разбавления?

Нет. После разбавления 1:6 он остается однородным.

Можно ли использовать “SUPER BRILLMAX BIFASE” для мытья двигателей?

Да. Но необходимо принять меры предосторожности с алюминиевыми головками при разбавлении 1:10 в холодной воде и 1:15 в горячей воде. Предосторожности необходимые для “SUPER MAFRASOL”: не использовать на мотоциклах и лучше использовать специальные составы.

Можно ли использовать “SUPER BRILLMAX BIFASE” в закрытых и плохо вентилируемых помещениях?

В таких случаях мы рекомендуем “SUPER MAFRASOL”.

Каковы основные различия между “JEDY” и “SUPER MAFRASOL”?

“JEDY” - менее сильная версия “SUPER MAFRASOL”, с более сильным пенообразованием (однако с более длительным временем высыхания под солнцем, следовательно увеличивается безопасность использования). “JEDY” действует на 15-20% слабее, чем “SUPER MAFRASOL”, но он и более безопасен для воска.

Является ли пена причиной почему “JEDY” рекомендуется для моек самообслуживания?

Не только. Пена имеет сильное визуальное воздействие на клиента и смывается легко, но “JEDY” так же хорошо очищает и безопасен для ЛКП и используемых аппаратов (высокого давления и насосов). Поэтому он так же пригоден для использования на ПМ высокого давления.

Может ли “JEDY” быть использован на темных и пастельных цветах?

С оговорками; обычные предосторожности при нанесении: ЛКП должно быть остывшим и раствор должен быть не слишком концентрированным (не менее 2%).

Можно ли применять “JEDY” на колесных дисках и двигателях?

Для колесных дисков да, “JEDY” оставляет сильный блеск. На двигателях результат не столько хорош.

Можно ли “JEDY” использовать как летнюю альтернативу “SUPER MAFRASOL”?

Конечно, между прочим “JEDY” рекомендуется в летнее время как двойник “SUPER MAFRASOL”. Кроме преимущества безопасности при использовании, расход в зимнее время такой же, как и у “SUPERMAFRASOL”. Многие операторы летом увеличивают количество воды при разбавлении, одновременно уменьшая силу очистки. Т.к. “JEDY” чуть слабее чем “SUPER MAFRASOL”, применение зимних концентраций “SUPER MAFRASOL” летом обеспечивает хороший очищающий эффект и безопасность при использовании, а так же заставит потребитель использовать больше состава.

Какая разница между “B2” и “BIFASE”?

“B2” - более безопасная версия “BIFASE”: безопасен для алюминия, а так же превосходен для чистки тентов грузовиков потому что может быть достаточно концентрированным для чистки ткани без причинения вреда алюминиевым частям. У “B2” большее пенообразование и он может быть использован в закрытых и плохо вентилируемых помещениях. Его так же можно использовать на мотоциклах. Естественно, он не так силен как “BIFASE”.

Рекомбинируется ли “B2” при разбавлении как “BIFASE”?

Да, но при меньшем разбавлении, 1:2 достаточно для рекомбинирования продукта.

Пригоден ли “B2” для двигателей?

Он безопасен для алюминиевых деталей и при разбавлении 1:5 дает хорошие результаты. Однако, “BRILLMOTOR EXTRA”специально разработан для двигателей.

Когда следует использовать “М1”?

В случае, когда очень строгие правила в отношении отработанной воды.

Какая у него сила очистки и безопасность при использовании?

Он является одним из наиболее безопасных; в отношении силы очистки – это не  “SUPER MAFRASOL”, но он безопасен для защитных полиролей.

После всех составов для ПМ, которые мы уже видели, есть ли все еще смысл в  “PULIMOSCERINI”?

“PULIMOSCERINI” - это ветеран среди составов, хотя его состав менялся несколько раз. Однако, есть клиенты, которые предпочитают специальный состав для удаления насекомых. Он удаляет их лучше и более безопасно, чем составы для ПМ.

SUPER MAFRASOL

АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО (ПАВ) ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Новая концепция в области моностатических ПАВ, “SUPER MAFRASOL” является лидирующим продуктом из-за своей интенсивной силы очистки, проявляемой даже в экстремальных условиях – сильное разбавление, жесткая вода. Он легко очищает любые типы грязи: смазки, нефть, смог, насекомые, солярка и т.д., не повреждая ЛКП. Он не оставляет отложений в трубах. Его характеристики сбалансированной формулы, быстрого смывания и безопасности использования делает его идеальным для использования на мойках самообслуживания, где не используются губки и перчатки. Он содержит биоразлагаемые вещества совместимые с любыми системами очистки воды.

РАЗБАВЛЕНИЕ: для мелких распылителей ПМ: 1 л состава на 30-80 л воды. В соответствии со своими характеристиками, состав рекомендован для автоматических портальных ПМ или для моек высокого давления. Наносится 20-40 г на автомобиль. Для мытья колесных дисков и двигателей рекомендуем трудно смываемую грязь 1:10, среднее и легкое загрязнение 1:20.

ПРИМЕНЕНИЕ: после разбавления состава нанести на обрабатываемую поверхность, снизу вверх для равномерности нанесения. Не наносить на темные, старые или ржавые ЛКП в горячем состоянии. Не наносить на части из легких сплавов.

ЦЕНА:  Канистра Т/12 – 2283,55 руб.; Т/25 – 4316,00 руб.

SUPER BRILLMAX B2

ДВУХ КОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПМ

Концентрированный ароматизированный состав с сильным очищающим эффектом для ПМ легковых и грузовых машин, брезентов и тяжелых поверхностей вообще. Он может использоваться в закрытых и плохо вентилируемых помещениях, не причиняя вреда операторам. Не содержит фосфатов. Имеет отличное пенообразование, что позволяет использовать его в распылительных системах, смешивающих составы. Не повреждает алюминиевые диски или борта трейлеров. Безопасен при использовании на красках с высокоактивными ингредиентами.

РАЗБАВЛЕНИЕ: 1 л состава в 20-50 л воды, в зависимости от типа автомобиля и силы загрязнения.

ПРИМЕНЕНИЕ: приготовите раствор (вода-состав), нанесите равномерно снизу вверх, смойте водой под высоким давлением или щетками. Избегать использовать на окисляющихся красках в горячем состоянии.

JEDY

БЕЗОПАСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПМ

“JEDY” - лидирующий состав в своем секторе из-за своей моющей способности, даже при сильном разбавлении в жесткой воде. Он легко удаляет все типы грязи: масло, нефть, смог, насекомые, солярка. “JEDY” не высыхает и не оставляет пятен и может быть легко смыт водой. Идеален для применения в тоннельных мойках самообслуживания. Содержит биоразлагаемые вещества совместимые с любыми системами очистки воды.

РАЗБАВЛЕНИЕ: для ПМ разводится 1:30 – 1:60 водой. Так же “JEDY” рекомендуется как смягчающее средство, создающее пену, для первой фазы в автоматических туннельных мойках. В этом случае наносится 20-40 г на машину.

ПРИМЕНЕНИЕ: после разбавления, раствор наносится на обрабатываемую поверхность снизу вверх для обеспечения равномерности нанесения. В случае с темными, старыми или ржавыми машинами мы рекомендуем остудить ЛКП водой перед нанесением продукта.

ECOMAF

ШАМПУНЬ ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Сильно концентрированный шампунь для ручной мойки на растительной основе. Состав обеспечивает тщательную очистку поверхности, оставляя ее полированной без особых усилий и не повреждая или обесцвечивая красок. Состав рН нейтрален, содержит защищающие кожу вещества (6% нейтрального кокосового крахмала) и не содержит фосфатов. Специальная формула, использующая ПАВ, выделенные из натуральных веществ, обеспечивает соответствие любым требованиям сохранения окружающей среды. Состав совместим с любыми системами очистки/обработки воды.

ПРИМЕНЕНИЕ: разведите состав водой в пропорции 25-30 г на 5-6 л воды. Получаемый раствор хорошо пенится, не царапает ЛКП и очень эффективен в удалении грязи. Помойте машину обычным путем, избегая прямых солнечных лучей.

PULIMOSCERINI

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАСЕКОМЫХ

Этот состав был специально разработан для быстрого удаления насекомых с машин, мотоциклов и др. транспортных средств. Благодаря своей сбалансированной формуле, “PULIMOSCERINI”  растворяет и легко удаляет даже самую трудноудалимую грязь без повреждения ЛКП.

ПРИМЕНЕНИЕ: разведите 1 л состава в 15-20 л воды. Нанесите на поверхность, подождите 20-30 секунд, протрите губкой, а затем смойте напором воды или пропустите через автомойку. Если ЛКП нагрета, то предварительно остудите ее водой перед нанесением раствора.

# РАЗМЯГЧИТЕЛИ (EMOLLIENTS)

Размягчение (почти всегда) – это фаза, следующая за ПМ в автоматических мойках. Ее назначение – размягчить грязь, оставшуюся после ПМ, которая затем будет удалена щетками. У  некоторых моек есть только одна фаза, которая совмещает в себе ПМ и размягчение: в этих случаях мы рекомендуем использовать “D.O.C.” и “MAFRASOL” из-за их совместимости с воском.

Может ли “MAFRASOL” быть использован для ручной ПМ при низком давлении?

Естественно, с прекрасными результатами, так же как и в боксах самообслуживания.

Каковы его преимущества перед “JEDY” в этой фазе?

Лучше отмывает колесные диски и лучшая совместимость, может быть самая лучшая, с любыми видами восков.

Почему “MAFRASOL” - полирующее ПАВ?

Потому, что используемый как размягчитель он лучше других составов удаляет пленку смога без повреждения ЛКП, оставляя сильный блеск.

Когда следует использовать в качестве размягчителя  “D.O.C.”, а когда “MAFRASOL”?

“D.O.C.”  рекомендуется в случаях, когда нужно больше пены для лучшего визуального эффекта; на некоторых мойках нет ПМ и размягчения, только намыливание, щетки и нанесение воска. В этих случаях рекомендуется состав, совмещающий размягчение и пенообразование: “D.O.C.”  - идеальный продукт.

Каковы преимущества “D.O.C.”  при ПМ?

Мы рекомендуем  в качестве очень безопасного средства для ПМ на летний период, т.к. для его высыхания требуется больше времени, чем у других составов.

Можно ли его использовать в пенообразователях?

“D.O.C.”  был специально разработан для использования в пенообразователях: разведите 1:20 – 1:30, создает плотную пену с хорошим визуальным эффектом, одновременно обеспечивая хорошую ПМ.

MAFRASOL

## ПОЛИРУЮЩЕЕ ПАВ

“MAFRASOL” – высококачественный размягчитель для быстрой мойки машин, грузовиков, цистерн, брезентовых тентов и минивэнов. Состав полностью удаляет смог и грязь, даже закоксовавшуюся и совместим со всеми типами восков. “MAFRASOL” так же очень хорошо зарекомендовал себя в качестве ПАВ в портальных мойках самообслуживания.

РАЗБАВЛЕНИЕ: 1 л состава на 20 – 40 л воды в зависимости от типа машины и загрязнения. На портальных мойках самообслуживания и на тоннельных мойках – 20 – 30 г состава на одно транспортное средство.

ПРИМЕНЕНИЕ: приготовить раствор (вода и состав) и нанести равномерно на поверхность снизу вверх, смыть сильным напором воды или под автоматическими щетками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗБЕГАТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НА СТАРОМ ИЛИ РЖАВОМ ЛКП КОГДА ОНО ГОРЯЧЕЕ.

D.O.C.

### КАЧЕСТВЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное ПАВ с сильным полирующим эффектом для ПМ транспортных средств и твердых поверхностей вообще, рекомендовано для автоматических и ручных моек. Состав оказывает тройное действие на ЛКП: очищающее действие для полной мойки, полирующее действие для прекрасного блеска и облегчает смыв для усиления финальной стадии – нанесение воска, все это при безопасности использования.

ПРИМЕНЕНИЕ: для ПМ разведите состав водой в соотношении 1/20 – 1/50. Нанесите на поверхность, начиная снизу вверх. В летний период мы рекомендуем остужать темные, старые или ржавые ЛКП водой.

# ПЕННЫЕ СОСТАВЫ (FOAM PRODUCTS)

От чего зависит количество пены?

От взаимодействия трех факторов: воздух, вода и состав. Воздух является критическим фактором: повышая или понижая давление, мы получаем более или менее густую пену, т.о. необходимо очень тщательно регулировать количество подаваемого воздуха. Есть специальная формула, которая в зависимости от необходимого визуального эффекта, определяет количество воздуха и состава. Однако, следует иметь в виду, что даже там где необходима густая пена, надо помнить о процессе смыва, т.к. если после смыва машина будет выходить со следами пены, эффект от густой пены будет испорчен. Это так же повлияет на процесс нанесения воска.

Когда следует использовать “WHITE SCHIUMA ATTIVA”?

Будучи пенным ПАВ, состоящим из пяти частей пены и одной части состава для ПМ, он абсолютно безопасен для ручной мойки кабин грузовиков соответствующими щетками.

Когда следует использовать “Schiumogeno ECOMAF”?

Когда есть проблемы с совместимостью с воском или когда оператор доволен определенным типом ПМ и состав должен совмещаться с составами, используемыми на мойке.

Создает ли он больше пены чем “WHITE SCHIUMA ATTIVA”?

Нет, но не на много меньше. Но он гораздо легче смывается и усиливает совместимость между ПМ и воском. Так же он безопасен для окружающей среды.

Что такое “PANTHER”?

Это цветной состав, используемый на ручных или тоннельных мойках. Наносится распылителем, перед тем как машина въезжает на мойку.

Почему пена цветная?

Это вызвано химической реакцией взаимодействия активного ингредиента “PANTHER” и щелочной средой: если, на пример, взять образец раствора вода-состав и добавить две капли кислоты, что бы понизить рН (CROMOPAV, SPLENDORLEGA), цвет изменится на белый. Поэтому невозможно испачкать кузов красным: будучи разбавленным водой уровень рН падает и цвет исчезает. Так же не остается следов в сточной воде.

WHITE SCHIUMA ATTIVA

## Пенное ПАВ

Концентрированное жидкое ПАВ для моек, оборудованных арками создающими эффект снега (хлопья). Получаемая пена, позволяет щеткам скользить по ЛКП , уменьшая трение между ними. Оно удаляет слежавшуюся грязь и предотвращает образование царапин и микро трещин на ЛКП, очищая все детали.

ПРИМЕНЕНИЕ: для ПМ в автоматических тоннельных мойках используемое количество зависит от скорости прохода автомобиля, требуемого визуального эффекта и силы смыва. Количество рекомендуемое для тщательной мойки – от 15 до 25 г состава на машину.

### PANTHER

## Обильная видимая пена

Современный состав, созданный для того, что бы улучшить имидж вашей мойки и выделить ее среди остальных. “PANTHER” – это пена для ПМ, которая создает розовый эффект снега на поверхности, когда наносится распылителем пены. Его преимуществами являются не только экономичное расходование, скорость и простота применения, но и новый взгляд на работу мойки. Визуальный эффект очень сильный и водители не могут не заметить этого, проезжая мимо мойки. “PANTHER” легко удаляет любую грязь и безопасен для использования в летнее время.

ПРИМЕНЕНИЕ: растворите 1 л состава в 30 – 50 частях воды, в зависимости от типа мойки и оттенка получаемого цвета. Мы рекомендуем остужать темную ЛКП водой перед нанесением раствора.

### ECOMAF

#### Пенное ПАВ

Идеально для моек, оборудованных аппаратами создающими эффект снега. Состав не содержит фосфатов, и пена создана для немедленного смыва. Состав не загрязняет механизмы и трубы, а так же улучшает вощирование во время высыхания. В этом составе применяются новые ПАВ на растительной основе, полученные из натуральных органических субстанций, которые кроме прекрасной работы так же имеют лучшие характеристики разложения, что решает проблемы сточных вод. Пенное ПАВ как и все составы серии ECOMAF совместимо с любыми системами обработки/очистки стоков, что снижает накладные расходы.

ПРИМЕНЕНИЕ: учитывая характеристики, рекомендуем использовать его в чистом виде: 15 – 20г на машину.

# ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ ВОСКА (WAX PREPARATION)

До недавнего времени значение этой фазы недооценивалось: было достаточно использовать что–то пенное под щетки. Мойка стала быстрее, используется иногда очищенная или фильтрованная вода (при этом жесткость воды частично снижается механически). Таким образом, эта серия составов стала незаменима в процессе наряду с ПМ, размягчением и нанесением воска.

Когда следует использовать  “NEUTRIX”?

Когда нет полной несовместимости между ПМ и воском, а так же стоимость состава имеет большое значение (стоимость “NEUTRIX” меньше, чем “SHAMPOO PRECERA”).

Как можно определить, совместим ли состав конкурента с самовысыхающими

полиролями?

Возьмите образец раствора вода-полироль и добавьте немного “NEUTRIX”, “SHAMPOO PRECERA” или состава конкурента. Будучи полностью совместимыми наши не изменяют раствора; после других раствор становится белым и белый жирный осадок образуется на краю контейнера. В портальных мойках это может помешать процессу, т.к. и шампунь и воск подаются одним и тем же распылителем.

Каковы преимущества составов совместимых с полиролями?

Лучшее высыхание поверхности, меньший расход воска, от невысохших капель не остается белых полос, а которые остаются легко удаляются.

Почему “SHAMPOO PRECERA” называют катализатором?

В отличие от  “NEUTRIX” “SHAMPOO PRECERA” оказывает каталитическое действие на остатки составов для  ПМ, сочетая их с воском; более того, его кислотный рН быстро снижает общий рН моющего цикла, улучшая действие полиролей.

Лучше ли “SHAMPOO PRECERA”  чем “NEUTRIX” для усиления действия полиролей?

В большинстве случаев, да. Однако, в некоторых случаях (мягкая вода, рециркуляционная вода) может быть противоположный эффект, что скажется негативно на воске. В этих случаях необходимо попробовать на небольшом участке.

Почему на наклейке на “SHAMPOO PRECERA”  написано: «Антинакипин: оставляет щетки чистыми и мягкими»?

Естественно, не потому, что он смягчает щетину, которая сделана из нейлона и не может изменить свои физические характеристики, а потому, что у него кислая рН и предотвращает образование отложений на щетках. На тоннельных мойках, в районах с сильными перепадами температур, на щетине образуется накипь и отложения, из-за которых она становиться жесткой (царапает ЛКП) и ломкой на морозе. Использование “SHAMPOO PRECERA”  это предотвращает.

NEUTRIX

## НЕЙТРАЛЬНОЕ ПАВ

“NEUTRIX”, благодаря своему специальному составу, совместим с самовысыхающими восками, усиливая эффект от их воздействия и не оставляя белых следов на поверхности после высыхания. “NEUTRIX”  – жидкость и легко перекачивается насосами не засоряя дозаторов или труб. Сбалансированная пена легко смывается, оставляя щетину щеток чистой и мягкой. “NEUTRIX” пригоден для моек, использующих рециркуляционную воду.

ПРИМЕНЕНИЕ: использовать состав неразбавленным в соответствующих устройствах; наносить 8 – 15 г. Для систем “Venturi” предварительно разбавить состав 1:25 л водой и наносить 300 – 400 г на авто.

### ECOMAF

## ШАМПУНЬ - КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ПМ, рН 4,5

Шампунь для тоннельных моек, чей состав включает в себя натуральные ПАВ на растительной основе, быстро и полностью разложимые, со сбалансированной пеной для легкого и немедленного смыва. Состав полностью совместим с самовысыхающим воском: он улучшает последнюю стадию высыхания, регулируя рН и удаляя не ионные ПАВ. Его состав, благодаря некоторым полезным натуральным веществам, включая крахмал кокоса, позволяет сохранять щетину щеток мягкой и избежать появления отложений, а так же предотвратить загрязнение насосов и труб. “SHAMPOO PRECERA”  совместим с любыми системами обработки/очистки стоков, что снижает накладные расходы.

ПРИМЕНЕНИЕ: учитывая его характеристики, мы рекомендуем использовать чистым, 7 – 15 г на автомобиль.

# НАНЕСЕНИЕ ВОСКА (WAX)

Этот состав, совместно с ПМ, имеет фундаментальное значение для привлечения клиентов.

Какие факторы влияют на фазу нанесения воска?

## а)	ПМ и смягчение

б)	жесткость воды

в)	способ нанесения воска

ПАВ, из-за своего рН и анионов, мешают нанесению воска и высыханию; мы уже видели, что, найдя правильную комбинацию размягчения, ПМ и шампуня для подготовки к нанесению воска, мы получаем желаемый результат.

Какова наилучшая комбинация этих составов для тоннельной мойки и мойки самообслуживания?

|  |  | Идеальная ситуация |  | Жесткая или рециркуляционная вода |  | Фильтрованная вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 насоса с ПМ |  | Jedy White Precera Drop Clean |  | Mafrasol Neutrix(*) Precera Soffio |  | Mafrasol Neutrix(*) Precera Drop/ Specchio |
| 3 насоса без ПМ |  | Mafrasol Neutrix Drop Clean |  | Mafrasol Neutrix(*) Soffio |  | Mafrasol Neutrix(*) Drop/ Specchio |
| 4 насоса с ПМ |  | Jedy Mafrasol White Neutrix Drop Clean |  | Mafrasol Pre-wash M1 Schium. Ecomaf Neutrix Soffio |  | Mafrasol Pre-wash M1 Schium. Ecomaf Neutrix Drop/ Specchio |
| 4 насоса без ПМ |  | Mafrasol White Neutrix Drop Clean |  | Mafrasol Schium. Ecomaf Neutrix Soffio |  | Mafrasol Schium. Ecomaf Neutrix Drop/ Specchio |
| 5 насосов с ПМ |  | Jedy Mafrasol White Neutrix Drop Clean Specchio |  | Jedy Mafrasol Schium. Ecomaf Neutrix Soffio Specchio |  | Jedy Mafrasol Schium. Ecomaf Neutrix Soffio Drop/ Specchio |

(*) пена “White” не используется, т.к. необходимо удержать пену, образуемую рециркуляционной водой и сохранить рН нейтральным.

Создает ли жесткая вода проблемы на стадии нанесения воска?

Да, потому что это требует сильнодействующего воска (такой как “SOFFIO”) или комбинации “SHAMPOO PRECERA” (который, благодаря своей кислотности, снижает отложения) и “DROP CLEAN”. После решения проблем с высыханием, необходимо удалить следы воды, оставшиеся на ЛКП, которые становятся белыми, снижая количество “SHAMPOO PRECERA” или самого воска.

Лучше ли, в идеале, всегда использовать мягкую или смягченную воду на мойках?

Как общее правило, да, но не ниже порога в 15о F. Мыли ли вы когда-нибудь руки водой из смягчителя? Она оставляет чувство сальности на коже и не смывает полностью мыло. То же самое и на мойках: воск не выполняет полностью своих функций и оставляет белый налет на поверхности, т.к. смыв выполнен не полностью.

Что можно сделать в таких случаях?

Увеличить жесткость воды – или дистилляцией или осмотической фильтрацией – до, хотя бы, 15-20о F.

Как следует наносить воск? Распылителем или эффектом дождя?

Способ эффекта дождя лучше, т.к. в этом случае капли воска больше и проникают сквозь пленку воды на ЛКП легче. Иногда арка смыва расположена в нескольких сантиметрах от распылителя воска: при этом не происходит частичного стекания воды с ЛКП и воску приходится удалять лишнюю воду. Сокращая смыв, мы, т.о., наносим меньше пены, что снижает риск образования следов на финальной стадии сушки.

Почему щетки около арки нанесения воска иногда чернеют?

Есть две причины: в основном из-за того, что смесь воск-вода попадает на щетки. Мы рекомендуем регулировать распылители так, что бы этого ни происходило. Если проблема останется или если даже несколько капель воска будут загрязнять щетки, то мы рекомендуем поменять воск на более легкий – “DROP CLEAN” или “SPECCHIO”.

Какие воски лидируют в этой проблеме?

Сильные воски, специально разработанные для работы с самой плохой водой (ре-циркуляционной или особенно жесткой) или с ПАВ конкурентов, имеющими проблемы с совместимостью. Эти воски содержат компоненты, которые в некоторых случаях – химическая реакция с другими ПАВ или ре-циркуляционная вода – могут создавать такие проблемы. Сильные воски – это “IDRODIAMANT” и “SOFFIO”; однако, такое происходит не всегда, иногда эти воски могут использоваться годами без проблем.

Поэтому и был создан “DROP CLEAN”?

Да, “DROP CLEAN” предназначен для тех ситуаций когда “SOFFIO” и “IDRODIAMANT” не пригодны.

Почему после мытья, при использовании дворников, на стекле остаётся пленка?

Это из-за защитной плёнки воска, которая остаётся на стекле: в Германии используются специальные щётки для её удаления. Однако, использование “DROP CLEAN” практически полностью снимает эту проблему.

Почему “SPECCHIO” называется “Bi-polish”?

Потому что он был разработан как защитная полироль и потому что он наиболее эффективен с горячей водой, т.к. молекулы воска, содержащиеся в нём, усиливают своё действие при высокой температуре.

Как  можно определить, что один воск более блестящий чем другой?

Иногда невозможно описать словами характеристики и возможности такого воска как “SPECCHIO”. Более эффективно провести сравнительный тест перед клиентом, применив “SPECCHIO” и воск конкурента на одной поверхности – капот автомобиля – в одинаковых количествах. Нанесите воск конкурента на левую, а “SPECCHIO” на правую половину капота и дайте высохнуть. Разницу можно продемонстрировать следующим образом: возьмите бумажную салфетку и толкните её через обе половины капота с одинаковой силой; на левой половине салфетка проскользит всего несколько сантиметров, а на половине, обработанной “SPECCHIO” – благодаря его «шелковому» эффекту – салфетка проскользит до самого края. Это из-за активных ингредиентов, эксклюзивных для “SPECCHIO”, полученных из твердых восков на растительной основе с высокими связующими свойствами, делающих ЛКП гладкой и блестящей.

Каковы свойства хорошего воска?

Первое – это возможность быстро пробивать плёнку воды; второе – гладкость; третье – сила очистки; четвёртое – сила блеска.

Для чего нужны пенные воски и воски для днища?

Пенные воски дают визуальный эффект, показывая клиенту, работает двойной воск (пена+сушащий агент); воски для днища используются, в основном, в северной Европе для защиты днища от соли, которой посыпают дороги зимой.

Почему при определённом освещении, иногда, поверхность машины покрывается лёгкой дымкой?

Потому что когда воск разбивает плёнку воды, образуются капли, которые стекают по ЛКП, оставляя след.

Почему это происходит?

Определяющими факторами являются ПАВ и подготовка к нанесению воска: следует провести испытания для определения наилучшего ПАВ и дозы “SHAMPOO PRECERA” или “ NEUTRIX”.

Почему на “SOFFIO” написано, что он экономит электричество?

Потому что на многих мойках две фазы сушки с восьмью воздуходувками. Если выключить четыре воздуходувки предварительной сушки, во время нормального режима работы, то результаты будут впечатляющими благодаря гладкой поверхности, создаваемой нашим воском. Название говорит само за себя “SOFFIO” («ДУНОВЕНИЕ»): достаточно лёгкого дуновения для удаления капель воды.

Как рассчитывать расходы на одно транспортное средство?

Для начала следует замерить количество используемого состава при помощи измерительного цилиндра, показывающего вес в миллиграммах. У цилиндра есть две функции: измерять потребление на авто и контролировать расход состава автоматическими распылителями. Если распылитель не настроен правильно и расход нашего воска не будет оптимизирован, то пострадает конечный результат. Иногда мы мучаемся, стараясь определить наилучшее соотношение составов, когда всё дело в автоматическом распылителе.

Зачем использовать мерные цилиндры, когда автоматические распылители оборудованы индикаторы уровня?

Индикаторы уровня, если они не новые, не показывают реальную картину, но напоминают оператору какой объём воска был установлен. Для точного определения веса необходим цилиндр. Например: стоимость воска 2 Евро за килограмм (0,002 Евро за грамм): если расход 30 грамм воска на авто, то стоимость будет 0,002 Евро х 30 г = 0,06 Евро на авто. Проведя анологичные расчеты для всех составов, мы получим общую стоимость мойки.

А когда состав предварительно разведён водой для ручных распылитей?

Пускай состав стоит 2 Евро за кг, и разведён водой 1:50, а на авто наносится 2 литра раствора: стоимость на машину составит 2 Евро / 50 л = 0,04 Евро х 2 л = 0,08 Евро на машину.

Как настраиваются автоматические распылители?

Никогда не настраивайте автоматический распылитель, когда он выключен: это приведет к перерасходу состава и может повредить распылитель. Когда насос распылителя включен, мы можем установить уровень (от 0 до 100, в зависимости от нужного результата).

При замене одного состава другим, иногда формируются воздушные пузырьки: как это можно исправить?

Воздушные пузырьки являются проблемой, т.к. они мешают равномерному поступлению состава к распылительной арке: если это произойдёт, то их надо удалять. Обычно, у насоса две трубки: одна всасывающая (соединена с ёмкостью), а другая - для рециркуляции (оканчивается около перепускного клапана). Когда мы открываем этот клапан (немного), мы создаём закрытую циркуляцию, т.о. пузырьки воздуха двигаются от распределительной трубки к трубке рециркуляции, попадая в ёмкость без прохода через систему.

Как можно составить сравнительную таблицу наших составов и тех, что уже используются на мойке?

Используйте приведённую ниже таблицу, давая баллы от 1 до 10 за применение каждого состава и подсчитав в конце средний балл.

| Клиент | Дата |
| --- | --- |
| Тип мойки | Рециркуляционная вода? |
| Жёсткость воды |  |

| ФАЗА 1 |  | Безопасность | Очистка проблемных загрязнений | Очистка колёсных дисков | СРЕДНИЙ БАЛЛ | СОСТАВ | Количество (г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварит. МОЙКА | МА-ФРА | 9 | 7 | 7 | 7,7 | MAFRASOL | 75 |
|  | Используе- мый продукт | 5 | 7 | 7 | 6,3 | ПРОДУКТ | 75 |

| ФАЗА 2 |  | Сила очистки | Совместимость | СРЕДНИЙ БАЛЛ | СОСТАВ | Количество (г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размягченние | МА-ФРА | 7 | 6 | 6,5 | D.O.C. | 15 |
|  | Используе- мый продукт | 6 | 5 | 5,5 | ПРОДУКТ | 10 |

| ФАЗА 3 |  | Визуальны эффект | Простота смыва | СРЕДНИЙ БАЛЛ | СОСТАВ | Количество (г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕНА | МА-ФРА | 6 | 6 | 6,0 | NEUTRIX | 20 |
|  | Используе- мый продукт | 6 | 6 | 6,0 | ПРОДУКТ | 10 |

| ФАЗА 4 |  | Простота смыва | Совместимость с воском | СРЕДНИЙ БАЛЛ | СОСТАВ | Количество (г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к вощению | МА-ФРА | 8 | 8 | 8,0 | PREWAX | 30 |
|  | Используе- мый продукт | 6 | 5 | 5,5 | ПРОДУКТ | 80 |

| ФАЗА 5 |  | Проникновение через водяную пленку | Скатыва-ние воды | Высыхание | Отсутст-вие остатков | Блеск | Оконча- тельный результат | СР, БАЛЛ | СОСТАВ | Коли-чество (г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОЩЕНИЕ | МА-ФРА | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,3 | DROP CLEAN | 30 |
|  | Использ. продукт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | ПРОДУКТ | 30 |

| ИТОГО |  | Окончательный результат |
| --- | --- | --- |
|  | МА-ФРА | 7,8 |
|  | Используемый продукт | 5,7 |

Какой воск следует использовать с фильтрованной водой?

Мы рекомендуем “WAX NET” и “SPECCHIO” в небольших количествах (от 7 до 15 г на машину): эти воски, свободные от минеральных масел, не оставляют белой дымки на ЛКП, которую могут оставлять другие воски, т.к. фильтрованная вода не содержит минеральных солей, растворяющих эти масла.

Какие мойки используют “WAX NET” и “INDROPIU”?

“WAX NET” и “INDROPIU” были разработаны для Германии, чьи мойки используют вощение днища (“INDROPIU”) и пенное вощение (“WAX NET”) с сильным  визуальным эффектом.

Является ли “IDRODIAMANT” одним из самых универсальных составов Ма-Фры?

ДА: из-за своего качества и цены он может применяться на старых механических распылителях Venturi или в современных автоматических распылителях.

WAX NET

### ЖИРОСТОЙКИЙ ВОСК ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДОЙ

Этот состав богат полирующими восками, создающими длительную защиту, которые разбивают плёнку воды на капли, легко скатывающиеся с ЛКП под напором воздуха сушилок. “WAX NET” работает в воде любой жёсткости, включая ре-циркуляционную воду, и предотвращает образование белых следов на ЛКП и микро капель и сальности на щётках.

ПРИМЕНЕНИЕ: в системах с дозирующими насосами, использовать чистым и наносить 8 – 15 г на машину; для систем “Venturi”, предварительно развести с водой 1:25 и наносить 400 мл на машину. Оптимально использовать после применения “SHAMPOO PRECERA”.

#### IDROPIU’

### СИНТЕТИЧЕСКИЙ ВОСК

Этот состав идеален для моек, на которых между нанесением воска и сушкой проходит мало времени. Использование “IDROPIU’”, так же как и полировка ЛКП, усиливает длительный защитный эффект против загрязнений в воздухе и оставляет окна чистыми без разводов.

ПРИМЕНЕНИЕ: в системах с дозирующими насосами, использовать чистым и наносить 20 – 25 г на машину; для систем “Venturi”, предварительно развести с водой 1:25 и наносить 400 мл на машину.

IDRODIAMANT EXTRA

ГИДРО ПОЛИРУЮЩИЙ ВОСК

Это катионный полимерный воск, чьи способности отталкивать воду не уменьшаются даже при использовании с жёсткой или ре-циркулированной водой, не оставляет белых следов на ЛКП. “IDRODIAMANT” не содержит минеральных масел, не пачкает щётки мойки, полов и не оставляет разводов на стёклах. Состав идеально подходит для автоматических моек, где не предусмотрена финальная протирка замшей.

ПРИМЕНЕНИЕ: в системах с дозирующими насосами, использовать чистым и наносить 25 – 30 г на машину; для систем “Venturi”, предварительно развести с водой 1:25 и наносить 400 мл на машину.

SOFFIO

МЯГКИЙ ВОСК С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Этот состав богат полирующими восками с длительными защитными свойствами, разбивающими плёнка воды на капли, которые затем легко стекают по ЛКП под воздушными струями сушилки, что помогает сэкономить расходы на электричество. “SOFFIO”  работает в воде любой жёсткости, включая ре-циркуляционную воду, и предотвращает образование белых полос на ЛКП, а так же микро капель и сальности. Состав незаменим в скоростных портальных мойках, где не предусмотрена финальная протирка замшей.

ПРИМЕНЕНИЕ: в системах с дозирующими насосами, использовать чистым и наносить 8 – 15 г на машину; для систем “Venturi”, предварительно развести с водой 1:25 и наносить 400 мл на машину. Оптимально использовать после применения “SHAMPOO PRECERA”. Ручное нанесение: 10 л. воды – 15 граммов состава распылить на автомобиль.

ЦЕНА: Канистра Т/12 – 2791.00 руб. Т/25 – 5550.

#### SPECCHIO

##### ЗАЩИТНЫЙ БИ-ПОЛИРУЮЩИЙ ВОСК

“SPECCHIO” – это водоотталкивающий воск, разработанный для систем с арками двойного или горячего вощирования. Благодаря входящим в его состав твёрдым высокостойким воскам, всего нескольких грамм достаточно для придания и сохранения блеска и защиты ЛКП, хрома и пластиковых частей машины и после нескольких моек. “SPECCHIO” не создаёт сальности на стёклах и не загрязняет щёток. Состав антистатичен, без силикона и прекрасно сохнет. Он идеален для ручных моек с мойками высокого давления. Его следует наносить на последней стадии, и он совместим с любыми другими восками.

ПРИМЕНЕНИЕ: в системах с дозирующими насосами использовать чистым и наносить 8 – 15 г на машину; для лучшего результата использовать вместе с “SHAMPOO PRECERA”.

#### DROP CLEAN

##### ЖИРОСТОЙКИЙ ПОЛИРУЮЩИЙ ВОСК

“DROP CLEAN” богат стойкими защитными и полирующими веществами, идеален для моек, которым необходимо гладкое покрытие и прекрасная сушка. Он не оставляет микро капель и предотвращает образование белых разводов. Он не пачкает ЛКП и стёкла и не загрязняет щёток мойки, оставляя полированное покрытие, выдерживающее несколько моек.

ПРИМЕНЕНИЕ: в системах с дозирующими насосами, использовать чистым и наносить 8 – 15 г на машину; для систем “Venturi”, предварительно развести с водой 1:25 и наносить 400 мл на машину. Оптимально использовать после применения “SHAMPOO PRECERA”.

#### ECOMAF

##### “NERO GOMME M1”

“NERO GOMME M1” – это обработка с высоким эффектом проникания, которая полирует, защищает и восстанавливает первоначальный цвет шин, предотвращая образование трещин и предохраняя от агрессивных веществ в воздухе. Он экологичен, не содержит фосфатов и красителей, не оставляет жирных разводов на шинах, не прилипает и не оставляет следов на ЛКП. “NERO GOMME M1” широко применяется на тоннельных мойках, которые наносят состав автоматически, не следов на колёсных дисках.

ПРИМЕНЕНИЕ:  можно разбавлять 4 – 6 частями воды. Для равномерного нанесения на поверхность рекомендуем использовать спонжик или маленькую щётку.

#### NERISSIMO

##### КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ШИН

“NERISSIMO” полирует, смягчает и обновляет цвет любого типа шин, защищая от образования трещин и разрушающего воздействия среды. Благодаря своему составу он не оставляет поверхность липкой или жирной.

ПРИМЕНЕНИЕ:  можно разбавлять 4 – 8 частями воды. Для равномерного нанесения на поверхность рекомендуем использовать спонжик или маленькую щётку. Не содержит фосфатов.

#### PULIMAX

##### МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

“PULIMAX” - свехконцентрированный очиститель, специально разработанный для очистки всех моющихся поверхностей внутри машины: кожи, кожзаменителя, тканевых покрытий сидений и пластиковых частей. “PULIMAX” обеспечивает высокую степень очистки любой грязи, удаляя даже наиболее трудную грязь даже с пористой поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:  - высококонцентрированный состав и может быть разбавлен водой в соотношении 1:10 – 1:50, в зависимости степени загрязнения. Распылить раствор на поверхности вручную, подождать несколько секунд и стереть сухой тряпкой.

ЦЕНА: Канистра Т/12 – 1903.00 руб.

# СТАНЦИИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ (SELF SERVICE BAYS)

Эти виды станций были популярны в других европейских странах и сейчас создаются в Италии. Изначально они были созданы для порошковых ПАВ, однако более поздние модели используют жидкие составы и две системы разбрызгивания одна для высокого давления, а другая для нанесения шампуня под щётки.

Что лучше, жидкий или порошковый состав?

По нашему мнению лучше жидкий состав: он допускает большее разнообразие в дизайне из-за простоты подачи состава; отсутствуют сложности с удалением фосфатов, находящихся в порошке (безфосфатные порошки очень дороги и обладают меньшей степенью очистки); в зимнее время порошки имеют проблемы с растворением, образуются нерастворённые куски.

Разница между “JEDY” и “PERBOX” заключается только в том, что последний образует  меньше пены?

Нет: “PERBOX”  обладает большей степенью очистки чем “JEDY” и рекомендуется для районов с проблемами с очисткой сточных вод и где уровень загрязнения сточных вод и так уже очень высок. “PERBOX” содержит растительные ПАВ, которые помогают соблюсти официальные стандарты.

Когда для станций самообслуживания рекомендуется “D.O.C.”?

Этот состав был создан для тоннельных моек во Франции, где автомобиль полностью покрывается «снежным» слоем, при использовании раздельной системы низкого давления, или для операторов, которые хотят больше пены, чем у “JEDY”.

Когда следует использовать “WHITE SCHIUMA ATTIVA” вместо “FLUX LAVASCIUGA”?

Есть две причины:

1) “WHITE SCHIUMA ATTIVA” более жидкий и не создаёт проблем с откачкой зимой;

2) “WHITE SCHIUMA ATTIVA” обладает большей степенью очистки, чем “FLUX”, что позволяет ему вымывать старую засохшую грязь.

Какой состав лучше для «Программы нанесения воска»?

Идеальным является воск “SPECCHIO”, т.к. наносится горячим, придавая ЛКП лучший блеск.

Есть мойки с двумя типами восков: почему?

Это происходит когда используется состав “AUTOSEC”, обычно на мойках без вентиляции (как для автобусов): это позволяет плёнке воды стекать или высыхать, не оставляя белых следов на ЛКП при использовании с жёсткой водой. Т.о. если необходим состав для быстрого высыхания, “AUTOSEC” - это то, что нужно.

PERBOX

ПАВ для моек самообслуживания.

Состав отличается от других составов, представленных на рынке низким пенообразованием, что обеспечивает легкий смыв на финальной фазе. Он легко растворяет грязь на обрабатываемой поверхности, не повреждая ЛКП; он очень безопасен в использовании, даже в жарком климате или летом.

ПРИМЕНЕНИЕ:	наносить состав чистым, 20-30 грамм на машину.

# ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ (CLEANING AND MAINTENANCE)

Для фирмы МА-ФРА, чистая мойка – это синоним качества предлагаемых услуг. Эффективно работающая, но не ухоженная мойка не оставляет такого впечатления, как чистая и эффективная.

Будет ли “CROMOPAV” идеален для мойки не мытой на протяжении нескольких лет?

“CROMOPAV” был разработан для рутинной чистки моек (раз в 15 дней); для застарелой грязи мы рекомендуем “ULTRACAL” или “CROMOBRILL”, а затем, для рутинной чистки, “CROMOPAV”.

Почему “ULTRACAL” и “CROMOBRILL” не подходят для длительного использования?

Потому что, будучи очень агрессивными, они будут портить алюминиевые части и кафель; они так же не подходят для использования в не вентилируемых или закрытых помещениях.

Как можно определить когда распылители высокого давления нужно обрабатывать при помощи “PULIVAPORAPID”?

Когда горячая вода не так горяча, как раньше: это происходит из-за кальциевых отложений на спирали, что мешает ей эффективно нагревать воду.

Как можно предотвратить образование отложений на спирали?

Современные аппараты оборудованы маленьким бачком для состава, предотвращающего образование накипи (антинакипина), который впрыскивается в систему через определённые интервалы. Этот состав – “IDROCLEANER”.

Может ли “IDROCLEANER”  удалять накипь?

Нет, он только предотвращает её образование. Для удаления необходим “PULIVAPORAPID”.

Достаточно ли обычного машинного масла для поддержания эффективной работы цепей на  моечных станциях?

Нет, из-за двух причин:

а) Моторные масла не в состоянии выдержать контакта с ПАВ, присутствующими на мойке, и смываются после нескольких часов;

б) Моторные масла загрязняют сточные воды, делая очистку ещё более трудной.

Что же надо сделать?

Один из составов наиболее устойчивый к воздействию ПАВ – наш “CATENOIL”, который вместе со смазыванием обеспечивает длительную защиту цепи.

Почему на многих мойках присутствует неприятный запах во время работы?

Потому что они, для снижения расходов, используют рециркуляционную воду, которая начинает разлагаться. Есть два пути: избежать этого применяя энзимы, содержащиеся в нашем составе “BP 2000” (порошок) или “BAT 20” (жидкость), которые влияют на поверхностные вещества в рециркуляционной воде. Они уменьшают количество поверхностных веществ и удаляют неприятный запах. Второй метод – это применение “BAT 21” (жидкость) или “BAT 22” (таблетки), которые покрывают неприятный запах и предотвращают дальнейшее разложение воды. Единственный недостаток – следы хлора в сточной воде.

CROMOPAV

## ЧИСТЯЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ МОЕК

“CROMOPAV” удаляет отложения, которые формируются на окнах и окрашенных поверхностях моек, не повреждая пластиковых и алюминиевых частей. Он так же идеален для очистки слежавшейся грязи на кафеле и поле; он удаляет отложения на металлических частях, таких как нержавейка и хром.

ПРИМЕНЕНИЕ:	для использования на полу развести 1-5 частями воды; для поверхностей из нержавеющей стали – развести 50% воды.

#### PULIVAPORAPID

### СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ СО СПИРАЛЕЙ

“PULIVAPORAPID” – состав для специально созданный для удаления отложений или ржавчины с нагревательных спиралей распылителей высокого давления, бойлеров и нагревательных систем, обеспечивая более эффективный теплообмен. Не повреждает обрабатываемые части.

ПРИМЕНЕНИЕ:	использовать чистым в работающем аппарате в замкнутом режиме в течение 20-30 минут.

#### IDROCLEANER

### ДОБАВКИ ПРОТИВ НАКИПИ

Этот состав был создан для предотвращения образования накипи на нагревательных спиралях моек высокого давления и аналогичных приборов; он отвечает наиболее строгим требованиям производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ:	использовать чистым в соответствующей ёмкости и следовать инструкциям для аппарата.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	50-160оС.

#### CLEAN BRUSHER

### СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЩЁТОК СО СМЯГЧАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Этот состав был разработан для удаления сальности с синтетической щетины. Он растворяет и удаляет воск и отложения без какого-либо механического процесса одновременно смягчая щетину. Состав не вредит обрабатываемым частям.

ПРИМЕНЕНИЕ:	состав применяется чистым или разведённым 1:1 водой, в зависимости от типа грязи; распылить раствор на щетину и другие обрабатываемые части и оставьте на 12 часов, затем смыть горячей водой под высоким давлением.

#### CLEAN BRUSHER PLUS

### СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ НАТУРАЛЬНОЙ И СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЩЕТИНЫ

Этот состав был специально разработан для чистки натуральной или синтетической щетины и всех прилегающих частей, где могут образовываться отложения грязи. Состав растворяет и удаляет большую часть грязевых отложений без механической очистки: после нанесения достаточно горячей воды под высоким давлением.

ПРИМЕНЕНИЕ:	применять чистым или разведённым водой 1:1 в зависимости от типа грязи; распылить раствор на щетину и другие обрабатываемые части и оставьте на 12 часов, затем смыть горячей водой под высоким давлением.

КАТАЛОГ «УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ»

РАЗДЕЛ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

В чём важность фазы предварительной мойки при ручной мойке?

До недавнего времени техника наружной мойки автомобилей заключалась в нанесении шампуня, после того как оператор смывал большую часть грязи водой под высоким давлением. Действовать приходилось осторожно и часто мыть губку, т.к. нередко поверхность всё ещё оставалась грязной и создавалась возможность того, что ЛКП будет поцарапано, создавая больше вреда, чем щётки в автоматической мойке.

Составы для предварительной мойки фирмы Ма-Фра решили эту проблему: нанося состав на сухую поверхность и, смывая высоким давлением, удаляется 90% грязи, что делает нанесение шампуня более равномерным и безопасным.

Какие составы рекомендуются для этого?

Подходят все составы для предварительной мойки: это зависит от опыта оператора. Если он новичок – мы рекомендуем более безопасные составы такие как “D.O.C.” или “JEDY”; если он более опытен, то может использовать “SUPERMAFRASOL” или “MAFRASOL”.

Могут ли эти составы повредить ЛКП?

Да, если оно старое или выцветшее и моется горячей водой. В этих случаях мы рекомендуем смочить (остудить?) поверхность и нанести состав только на нижние части.

Почему иногда повреждаются алюминиевые части отделки?

Потому что неправильно был использован сильно концентрированный состав. Эта проблема периодически возникает на мойках из-за того, что раствор одну концентрации используют и для лёгкой и для трудной грязи, и для сложных поверхностей (белая машина) и для ржавых. Для решения этой проблемы Ма-Фра разработала специальный распылитель FIORETTO, забирающий раствор из двух ёмкостей с разной концентрацией.

Какие ещё плюсы есть у FIORETTO?

Во-первых, он очень безопасен в использовании, во-вторых, он помогает экономить, т.к. позволяет использовать раствор с меньшей концентрацией для меньшей грязи.

“BRILLMOTOR EXTRA” и “BRILLMOTOR NORMALE”: в чём разница?

“BRILLMOTOR NORMALE” - ветеран среди составов фирмы Ма-Фра, легко удаляет маслянистую грязь с двигателей при использовании чистым или разбавленным бензином на 50%; однако, многие операторы разбавляют его водой: это ведёт к образованию белой желатинообразной эмульсии в ёмкости, что значит, что раствор надо наносить аэрографом ёмкостью 1-1,5 литра, т.к. эмульсия не пройдёт через распылитель.

“BRILLMOTOR EXTRA” имеет приятный запах и очищает не только двигатель, но и подкапотное пространство. Он экологически безопасен, что облегчает отделение масла от воды, облегчая удаление масла на мойках и в мастерских. Это означает, что в сточных водах нет следов масла, если конечно накопительные ёмкости чисты и в порядке.

Может ли “PULIMAX”  быть использован для чистки ковров?

Да, его можно использовать для ручной чистки ковров, но для пылесоса он слишком пенен и поэтому не подходит: для этих целей был разработан “PULIMOQUETTES”, который не пенится и специально разработан для деликатных тканей, таких как вельвет или алькантара.

Как обрабатывать кожу?

Процессы дубления кожи очень разнообразны: может случиться так, что с кожей Ролс Ройса проблем не будет, но они возникнут на более скромной машине. Мы рекомендуем всегда разбавлять состав 1:10. При таком разбавлении следует испытать на скрытом участке кожи действие раствора и всегда стараться сократить время контакта кожи и раствора.

Станет ли кожа такой же чистой и эластичной как раньше после обработки?

Чистой, безусловно; что касается эластичности, то мы рекомендуем обработку нашим составом “MAX BRILL”.

Что следует использовать для комбинированного салона: кожа-alcantara?

Используйте “PULIMAX”, разбавлять 1:10-1:15.

Как следует чистить кожаный салон?

Мы рекомендуем использовать влажную мягкую ткань для нанесения состава и сухую для сушки.

Что лучше для чистки стекол машины “SPLIT” или “CRISTALVETRO SPRAY”?

Оба состава прекрасны: мы рекомендуем использовать “SPLIT” летом, т.к. “CRISTALVETRO” будет очень быстро высыхать, создавая проблемы даже во время нанесения, поэтому его лучше использовать осенью-зимой.

Что лучше для полировки приборной панели “DIAMANT PLAST”, “MAX BRILL” или “SCIC”?

“DIAMANT PLAST” - ещё один ветеран из составов фирмы, был первым составом для приборной панели в Италии, опробован, протестирован и заслужил доверие. Он все ещё лидер на рынке в своей категории.

Если для клиента значение имеет не только качество, но и цена мы рекомендуем “SCIC”.

Если нужен вручную наносимый антистатичный состав с хорошим полирующим эффектом и отличным блеском, то мы рекомендуем “MAX BRILL”.

Как следует чистить приборную панель перед нанесением полироли?

Протёртая “SPLIT” или “CRISTALVETRO” приборная панель уже чиста. Если приборная панель плохо почищена, использование “SPLIT” или “CRISTALVETRO” может привести к образованию белого налёта (пыль создаёт эмульсию).

Как следует наносить эти три состава?

Влажной тряпкой: идеальным вариантом является Alcantara, которая удерживает избыточную влагу и распределяет состав равномерно без круговых разводов.

Какой состав следует использовать для спойлеров: “LUCIDA FASCIONI”, “FASPOILER” или “MAX BRILL”?

“LUCIDA FASCIONI” - идеален для блеска, остающегося в течении недель; он так же водостоек.

“FASPOILER” - более дорогой, но не содержит силикона; он держится дольше и рекомендуется особенно для кузовных мастерских и дилеров.

“MAX BRILL” - более экономичен, но легко смывается (и не равномерно) дождём.

Как следует наносить “NOUVEAU NOIR”, распылителем или щёткой?

Наш опыт показывает, что щётка наносит состав более равномерно на шину, что позволяет избежать разбрызгивания ещё не высохшего состава по кузову.

Что лучше “NOUVEAU NOIR” или “NERO GOMME M1”?

Оба состава превосходны: “NERO GOMME M1” был специально разработан для автоматических моек, где любой излишек на дисках будет не так заметен из-за его бесцветности или для ручных моек, где придирчивый клиент не заметит подтёков на алюминиевых дисках. “NERO GOMME M1” и“NOUVEAU NOIR” абсолютно разные: первый полностью органичный и восстанавливает первоначальный цвет шины; второй – усиливает эффект полировки.

Где применяется “NERISSIMO”?

“NERISSIMO” был разработан для клиентов, заинтересованных в блеске. Более того, его высокая концентрация делает его особенно интересным для бережливых клиентов: состав, разбавленный водой 1:4, всё равно даёт тот же результат, что и “NERO GOMME M1”.

Почему шины иногда становятся коричневыми?

Есть несколько причин: наиболее частая – плохая очистка шин перед нанесением состава; на выставочных машинах – реакция состава с воском на шинах; или частичная реакция состава с шинами.

Можно ли наши полироли для шин использовать для полировки спойлеров?

Нет. Они сработают на какое-то время, но со временем бампер наполнится пылью, т.к. они не такие пористые как шины. Любой избыток состава будет работать как пылеуловитель. По этим причинам для бамперов мы рекомендуем “LUCIDA FASCIONI”.

По оценке фирмы Ма-Фра, каковы характеристики хорошего «Шампуня + Воска»?

Правильное соотношение между воском и шампунем даёт составу правильную пену; более того, при смыве, вода легко стекает по ЛКП как после воска. Когда разрабатывалась “DAYTONA”, её характеристики сравнивались с уже продающимися составами, имеющими хорошую пену, но плохой блеск или на оборот. До сих пор “DAYTONA” остаётся единственным средством, по настоящему удовлетворяющим условию «Шампунь + Воск». В то время, когда некоторые конкуренты используют силикон, который обычно используется для уменьшения пены и блеска, Ма-Фра использует синтетические воски, которые блестят, не уменьшая пену. Характеристики состава в большой таре и в 750 мл бутылках одинаковы: в этом заключается секрет не ослабевающего успеха состава.

Когда незаменима “SPLENDORLEGA”?

Многие мойки используют составы для предварительной мойки (такие как “JEDY” или “MAFRASOL”) в концентрированном виде. Настоящие же любители чистых и блестящих дисков используют “SPLENDORLEGA”, как из-за того, что её кислотное воздействие на отложения металла более эффективно, так и потому, что она безопасна в использовании не смотря на то, что алюминиевые диски (Порше, Мерседес S или SL, Феррари, все типы супер спортивных машин или не оригинальные диски) чувствительны к кислотным составам. Т.о., использование неподходящего состава может испачкать диски и Ма-Фра не может отвечать за возможный вред.

Как можно исправить вред, причинённый кислотными составами алюминиевым деталям?

Мы советуем распылить равномерно кислотные составы (“CROMOBRILL” или “SPLENDORLEGA”) на испорченное место, а затем, так же равномерно, распылить “SPLENDIMOTOR”: это скроет пятна.

Как был создан “SPLENDIMOTOR”?

В 90х, VM (производитель дизельных двигателей) создал СП для поставки двигателей на Крайслер. Во время перевозки по морю, двигатели подверглись воздействию соли, по приезде в США на двигателях уже в некоторых местах появилась ржавчина. Необходим был состав, который бы защищал двигатель, создавал бы блеск, не создавал бы неприятного запаха при нагревании, был бы не горюч и устойчив к высоким температурам. Таким составом стал “SPLENDIMOTOR”. Его огромный успех привёл к созданию “SPLENDIMOTOR” в виде спрея.

Когда использовать “DECA FLASH”?

Его можно использовать для удаления парафиновых пятен с новых машин на выставках.

FLUX LAVASCIUGA

# КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ САМОВЫСЫХАЮЩИЙ ШАМПУНЬ, БЕЗ ФОСФАТОВ

“FLUX LAVASCIUGA” был разработан для прекрасной наружной мойки машин. Его специальная формула нейтрального шампуня обеспечивает деликатную мойку, яблочный запах для любого типа и цвета ЛКП. После смыва поверхность высыхает сама без разводов, оставляя на ЛКП водоотталкивающую плёнку.

ПРИМЕНЕНИЕ: развести 25-30 г состава в 5-6 литрах воды. Раствор с обильной пеной и очень эффективен против грязи. Мыть обычным способом, избегая прямых солнечных лучей.

## BRILLMOTOR EXTRA

# ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

“BRILLMOTOR EXTRA” может растворить любую грязь, даже самую тяжёлую, такую как жир, масло, общие загрязнения на машинных, мотоциклетных и морских двигателях и других механических частях. Он не содержит фосфатов или растворителей, не портит сплавов или резины. Состав безопасен для окружающей среды, не вредит здоровью оператора и имеет приятный запах, что делает его незаменимым в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.

ПРИМЕНЕНИЕ: развести одну часть состава в 2-3 частях воды, распылить на двигатель и смыть водой под высоким давлением.

## SPLIT

# МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

“SPLIT” - сбалансированное соединение спиртов и ПАВ на растительной основе, которые создают активную пенку способную быстро растворять любую грязь или масло. Состав удаляет смог и никотиновые отложения со стекол, зеркал и всех моющихся внутренних поверхностей салона, оставляя приятный запах и блеск без разводов.

ПРИМЕНЕНИЕ: распылить на поверхности, затем растереть сухой тряпкой до полного удаления загрязнения. Разбавление зависит от степени загрязнения: мы рекомендуем использовать в чистом виде или разводить в 1-3 частях воды.

## LUCIDA FASCIONI

# ЗАЩИТНАЯ ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ СПОЙЛЕРОВ

Состав богат полезными веществами, полирующими и защищающими за минуты любые типы бамперов, спойлеров или пластиковых поверхностей, старые или выцветшие. “LUCIDA FASCIONI” создаёт блестящий слой, который прочно держится на обработанной поверхности, защищая её длительное время от воздушных загрязнений и химикатов. Покрытие не растрескивается, не пачкается и не содержит хлорированных красителей или растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ: тщательно вымыть и высушить поверхность, нанести состав влажной тряпкой и оставить сохнуть.

## NOUVEAU NOIR

# ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ШИН

Состав полирует, защищает и восстанавливает первоначальный цвет шин, предохраняя от растрескивания и разрушающего воздействия окружающей среды. Состав не пачкается и не липнет, а его приятный запах делает возможным его применение на резиновых ковриках внутри салона.

ПРИМЕНЕНИЕ: состав можно использовать чистым или разбавлять в 1-4 частях воды. Для равномерного нанесения рекомендуется использовать губку. Состав не содержит фосфатов.

ЦЕНА: Канистра  Т/12 – 1607.00 руб.

## DAYTONA

# ШАМПУНЬ И ВОСК

“DAYTONA” одновременно моет и создаёт восковое покрытие, оставляя защитную плёнку на любом ЛКП. Шампунь содержит восковые добавки на растительной основе, которые хорошо держаться на ЛКП, полирующие и создающие максимальную защиту даже на старой краске. “DAYTONA” обновляет и восстанавливает блеск оригинального ЛКП.

ПРИМЕНЕНИЕ: удалить грязь водой из шланга. Развести водой и нанести губкой. Избегать прямых солнечных лучей.

## SPLENDORLEGA

# ОЧИСТИТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЛИТЫХ ДИСКОВ

“SPLENDORLEGA” - специальный состав для очистки любых дисков; он быстро растворяет и удаляет грязь и ржавчину после чего они выглядят как новые. “SPLENDORLEGA” можно использовать для чистки пластиковых колпаков.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести распылителем на колёсный диск при нормальной температуре и смыть водой под высоким давлением. Для лучшего результата советуем использовать щётку.

РАЗБАВЛЕНИЕ: на 30-50% водой.

ЦЕНА: Канистра Т/6 – 1110.00 руб.

## BRILLMOTOR

# ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Это состав был специально разработан для очистки любых типов двигателей, дизельных или бензиновых. Его специальный состав, богатый углеводородами, растворяет и быстро удаляет любые типы загрязнений, такие как масло, отложения грязи и смазка, не повреждая, обрабатываемые детали.

ПРИМЕНЕНИЕ: использовать в чистом виде или разбавлять 2-3 частями бензина. Распылить состав на двигатель, подождать 2-3 минуты и смыть горячей водой под высоким давлением.

## PULIMOQUETTES

АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДЕЛИКАТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ТКАНЕЙ ДЛЯ ВЕЛЬВЕТА И ALCANTARA

Это высоко концентрированная тщательно сбалансированная пенное ПАВ, которое аккуратно чистит любые ткани, вельвет и MOQUETTE.

“PULIMOQUETTES”, благодаря своим особым свойствам, обеспечивает оптимальный результат как при ручной чистке, так и при чистке пыле-влаго сборником, обеспечивая очистку даже самой слежавшейся грязи.

ПРИМЕНЕНИЕ: развести состав водой 1:10/1:15. В случае очень сильного загрязнения увеличить концентрацию.

## DECA FLASH

# ОЧИСТИТЕЛЬ ГУДРОНА И КЛЕЯ

Этот состав был специально разработан для удаления даже засохших остатков гудрона и клея с ЛКП.

ПРИМЕНЕНИЕ: потереть загрязнение тканью, смоченной составом. Подождать несколько секунд, протереть сухой тряпкой и смыть водой.

## MAX BRILL

# ЗАЩИТНАЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОЛЬ

“MAX BRILL” питает, обновляет и защищает обрабатываемые поверхности, оставляя их чистыми и полированными длительное время. Он обновляет первоначальный цвет и идеален для приборных панелей, пластиковых деталей, бамперов, виниловых откидных крыш, кожи и коже заменителя. Так же “MAX BRILL” прекрасно работает на новом и почти новом ЛКП. При нанесении он создаёт блестящую, антистатическую плёнку, которая защищает от пыли и смога. “MAX BRILL”незаменим на выставках и демонстрационных залах; в морском мире он применим для резиновых лодок, деталей из тика и дерева вообще.

ПРИМЕНЕНИЕ: для очистки и полировки салона и бамперов автомобилей, развести на 50% водой.

## FASPOILER

# ПОЛИМЕРНЫЙ ОБНОВИТЕЛЬ БАМПЕРОВ

Это состав, богатый питательными веществами, в течение нескольких минут, полирует и создаёт защиту на любых типах бамперов, спойлеров, FASCIONI и других пластиковых и резиновых деталях, изношенных и выцветших. Благодаря своим специальным качествам, “FASPOILER” образует слой полироли, который прочно держится на обработанной поверхности, обеспечивая длительную защиту против агрессивной среды. Защитный слой не трескается и не пачкается, не содержит силикона, краски или хлорных растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ: тщательно вымыть и высушить поверхность, нанести состав губкой и оставить сохнуть.

# РАЗДЕЛ РАСКОНСЕРВАЦИИ (DEWAX SECTION)

Новые автомашины, после выхода с завода, полностью покрыты защитным составом. На время хранения на складе он предохраняет ЛКП от воздействия агрессивной среды.

Существует три типа защитного покрытия: воски на основе парафина, кополимерные воски и новые системы 3М, которые создают белую пластиковую плёнку на всём корпусе.

Иногда производители автомашин меняют место расположения заводов, переезжая в другую часть света, но обычно азиатские и немецкие производители используют парафиновые воски. Но перемена места расположения завода может означать и смену типа консерванта на кополимер или наоборот.

Как можно отличить кополимерный консервант от парафинового?

Парафиновый воск более тёмный, на ощупь в нём больше пор и задерживает больше грязи из воздуха, его можно сместить пальцем. Иногда, когда машина долго находилась на солнце, воск присыхает к ЛКП и его нельзя сдвинуть пальцем, в таких случаях его можно отличить по грязи или, капнув на поверхность “SPLENDORSOL F”: консервант мгновенно становится растворимым.

Кополимерные консерванты более гладкие и прозрачные; покрытие не тёмное, но желтоватое; его нельзя сдвинуть пальцем.

Парафиновый консервант удаляется составами на основе бензина; кополимерный – на основе щёлочи. Ниже приведён список наиболее крупных производителей и защитных консервантов, используемых ими:

| КОПОЛИМЕРНЫЕ РАСКОНСЕРВАНТЫ | ПАРАФИНОВЫЕ РАСКОНСЕРВАНТЫ |
| --- | --- |
| ALFA ROMEO | AUDI |
| AUTOBIANCHI | BMW |
| CHRYSLER | DAAF FURGONI |
| CITROEN | DAIHATSU |
| DAEWOO | FORD (Испания, Германия, Бельгия) |
| FIAT | HONDA |
| FORD (выпущенный в Англии) | KIA |
| Innocenti | LADA |
| Jaguar | MAZDA |
| Jeep | MERCEDES |
| Lancia | MITSUBISHI |
| Land rover | NISSAN |
| Maserati | VANETTE-TRADE-VEICOLI IND. |
| NISSAN (выпущенный в Англии) | OPEL |
| PRIMERA-SERENA-MICRA | PORSCHE |
| PEUGEOT | SEAT |
| RENAULT | SKODA |
| ROVER | SUBARU |
| SAAB | SUZUKI MARUTI |
| SEAT (иногда) | TOYOTA |
| VOLVO | VAZ |
|  | VOLKSWAGEN |

Труднее ли удалять более толстые покрытия?

Что касается парафиновых покрытий – всё наоборот! Чем слой толще, тем свежей и тем меньше проблем он доставит. Когда слой тонкий, это означает, что машина стояла более шести месяцев и, что консервант прилип к ЛКП.

Почему для некоторых азиатских машин (японских и корейских) требуется специальный состав, такой как “SPLENDORSOL K” или “SPLENDORSOL SUPER”?

Первоначально Nissan и Toyota не имели своих заводов в Европе, и им приходилось доставлять автомобили непосредственно с Востока, что занимало около двух месяцев. Затем машины около четырёх месяцев стояли в отстойниках. Принимая во внимание столь длительный период времени, производители покрывали машины более толстым слоем консерванта: т.о. для его удаления требовался особенно сильный состав. Теперь эти производители открыли свои заводы в Европе, но некоторые модели (полноприводные и тяжёлые) всё ещё производятся на Востоке. Так же, некоторые японские заводы в Европе используют кополимерные консерванты, т.о. автомашины от одного производителя могут быть покрыты разными консервантами (кополимерные или парафиновые).

Возникают ли схожие проблемы с автомашинами, производимыми в Европе?

Да. Опель, например, каждый год меняет состав парафинового консерванта для одних и тех же моделей, т.о. иногда “SPLENDORSOL K” не срабатывает и нам приходится применять “SPLENDORSOL SVB”  или “SPLENDORSOL VAPORE”.

Что делать, если надо расконсервировать несколько сложных автомашин?

В этом случае мы рекомендуем нанести “SPLENDORSOL SUPER” распылителем холодным способом; оставить состав на 2-3 минуты (не забудьте поднять дворники, что бы не испортить резинки), затем распылить под давлением “SPLENDORSOL K” или “SPLENDORSOL VAPORE” при максимально высокой температуре с короткой дистанции (10-15 см).

Чем “PULISMOG” так быстро завоёвывает новых клиентов?

Как наши конкуренты, так и наши потребители считают, что иногда на ЛКП после расконсервации остаются пятна, не смытого воска, и винят в этом состав или слишком сильный консервант. Но реальность такова, что то, что они считают консервантом, на самом деле отложения металлической пыли от поездов или трамваев. “PULISMOG” помогает избежать полировки, которую некоторые операторы применяют для решения этой проблемы.

Для чего был создан “SPLENDORSOL RD”?

Некоторые производители машин экспериментируют с новыми типами консервантов, иногда композицией кополимеров и парафинов. Бывает, что машины выходят с фабрики в одном консерванте, но после некоторого времени (сколько держится консервант) для избежания проблем с расконсервацией, машины расконсервируют и снова консервируют. “SPLENDORSOL RD” был специально разработан для этих случаев, быстро удаляя все следы смешанных консервантов.

Следует ли соблюдать осторожность, распыляя “SPLENDORSOL R” около алюминиевых дисков?

Да. Мы рекомендуем использовать “DEPROT CAR” или по большей части “SPLENDORSOL X”, с большой осторожностью, не допуская длительного контакта с ЛКП и не допуская, что бы состав высыхал на ЛКП. “SPLENDORSOL R”, применяемый на сложных консервантах, очень активен и может повредить алюминиевые диски.

SPLENDORSOL K

### ГОРЯЧИЙ РАСКОНСЕРВАНТ ДЛЯ ПАРАФИНОВОГО КОНСЕРВАНТА

Это высоко качественный состав для парового удаления парафинового консерванта с японских или полноприводных машин. Он так же применяется на европейских машинах, которые долго стояли на открытом воздухе или сложно расконсервировать. Состав не содержит хлорных растворителей. Он не портит бамперов и другие пластиковые детали, даже сделанные из экологически чистых пластиков.

ПРИМЕНЕНИЕ: распылить чистый состав под давлением при температуре 80/90 градусов; тот же аппарат делает смесь вода-состав. После установки параметров смеси убедитесь, что вода правильной температуры и наносите сверху вниз горизонтальными слоями. Состав можно наносить вручную.

SPLENDORSOL S.V.B.

### РАСКОНСЕРВАНТ ДЛЯ ПАРАФИНОВЫХ КОНСЕРВАНТОВ

Этот состав был специально разработан для быстрого удаления парафинового консерванта, используя паровой распылитель. Этот метод исключает любой ручной контакт с ЛКП и т.о. возможность образования царапин.

ПРИМЕНЕНИЕ: распылить состав чистым под высоким давлением при температуре 80/90оС. Тот же аппарат можно использовать для приготовления смеси вода-состав. После установки параметров смеси убедитесь, что вода правильной температуры и наносите сверху вниз горизонтальными слоями. Состав так же рекомендуется для ручной расконсервации. В обоих случаях (распыление и ручное) состав эффективен даже на мокрой поверхности.

SPLENDORSOL VAPORE

### РАСКОНСЕРВАНТ ДЛЯ ПАРАФИНОВЫХ КОНСЕРВАНТОВ

Этот состав был специально разработан для быстрого удаления парафинового консерванта, используя паровой распылитель. Этот метод исключает любой ручной контакт с ЛКП и т.о. возможность образования царапин.

ПРИМЕНЕНИЕ: распылить состав чистым под высоким давлением при температуре 80/90оС. Тот же аппарат можно использовать для приготовления смеси вода-состав. После установки параметров смеси убедитесь, что вода правильной температуры и наносите сверху вниз горизонтальными слоями. Состав так же рекомендуется для ручной расконсервации. В обоих случаях (распыление и ручное) состав эффективен даже на мокрой поверхности.

SPLENDORSOL SUPER

### СОСТАВ ДЛЯ РУЧНОЙ РАСКОНСЕРВАЦИИ СЛОЖНЫХ КОНСЕРВАНТОВ

Этот состав был специально разработан для удаления особенно тяжёлых восков, обычно присутствующих на машинах долго стоявших под открытым небом или покрытых дополнительным слоем консерванта. Состав не содержит хлорных растворителей, не вредит ламповым патронам, бамперам и другим пластиковым деталям, даже сделанным из экологически безопасного пластика.

ПРИМЕНЕНИЕ: распылить чистый состав на обрабатываемую поверхность, затем протереть губкой для удаления консерванта и, наконец, смыть горячей водой под высоким давлением, начиная сверху вниз. После вымыть машину шампунем. Не использовать под прямыми солнечными лучами.

SPLENDORSOL F

### СОСТАВ ДЛЯ РУЧНОЙ РАСКОНСЕРВАЦИИ

Этот состав для быстрого и лёгкого удаления вручную парафиновых консервантов. Состав не повреждает бамперов и другие пластиковые детали, даже сделанные из экологически безопасного или переработанного пластика.

ПРИМЕНЕНИЕ: распылить чистый состав на обрабатываемую поверхность, затем протереть губкой для удаления консерванта и, наконец, смыть горячей водой под высоким давлением, начиная сверху вниз. После вымыть машину шампунем. Не использовать под прямыми солнечными лучами.

#### PULISMOG

### УДАЛЯЕТ СМОГОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ С НОВЫХ И НЕНОВЫХ МАШИН

“PULISMOG” - лидер в этой области, удаляет смог, окислы и пятна ржавчины с ЛКП и стекол новых и б.у. машин, особенно перевозимых поездом или припаркованных около сталеплавильных заводов или ж/д путей. Состав не оказывает воздействия на ЛКП и не вредит бамперам или другим пластиковым деталям, даже сделанным из экологически безопасного или переработанного пластика.

ПРИМЕНЕНИЕ: после завершения расконсервации, нанести состав губкой на обрабатываемую поверхность, как обычный шампунь; смывать водой без дальнейшей мойки. Использовать неразведённым.

SPLENDORSOL R

### Кополимерный расконсервант для стойких восков

Это концентрированный состав богат активными ингредиентами, которые быстро удаляют старые и толстые отложения кополимерных восков; он подходит для использования на машинах, находившихся на открытых стоянках длительное время. Состав не вредит бамперам или другим пластиковым деталям, даже сделанным из экологически безопасного или переработанного пластика.

ПРИМЕНЕНИЕ: развести состав водой, в зависимости от толщины слоя воска. Мы рекомендуем в основном разбавлять на 10-50%. После разбавления, распылить равномерно по поверхности, начиная снизу вверх, подождать 2-3 минуты и смыть под высоким давлением водой, не используя губок или под автоматическими щётками.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: неосторожное использование в летние месяцы может привести к повреждению алюминиевых частей некоторых машин.

SPLENDORSOL X

### КОПОЛИМЕРНЫЙ РАСКОНСЕВАНТ

Это жидкость для удаления кополимерного защитного воска, которая так же моет и полирует обрабатываемую поверхность. Состав не содержит фосфатов, имеет приятный запах и не опасен для здоровья оператора. Идеален для закрытых и плохо вентилируемых помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ: развести состав в воде, в зависимости от толщины слоя воска. Мы рекомендуем в основном разбавлять на 10-50%. После разбавления, распылить равномерно по поверхности, начиная снизу вверх, подождать 2-3 минуты и смыть под высоким давлением водой, не используя губок или под автоматическими щётками.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: неосторожное использование в летние месяцы может привести к повреждению алюминиевых частей некоторых машин.

SPLENDORSOL RD

### КОПОЛИМЕРНЫЙ РАСКОНСЕВАНТ ДЛЯ СМЕШАННЫХ ВОСКОВ

Этот концентрированный состав быстро удаляет толстый слой смешанных восков, идеален для использования на машинах, произведённых за пределами Европы.

ПРИМЕНЕНИЕ: из-за высокой концентрации, перед заливом в распылитель, состав необходимо разбавить водой в соотношении 1:3-1:5. Нанести снизу вверх; подождать несколько минут и смыть горячей водой.

#### DEPROT CAR

### РАСКОНСЕРВАНТ ДЛЯ МАШИН С АЛЮМИНИЕВОЙ ОТДЕЛКОЙ

Это сбалансированный жидкий состав, который быстро удаляет кополимерные воски с новых машин, не повреждая алюминиевую отделку, хром или пластиковые части, даже сделанные из экологически безопасного или переработанного пластика.

ПРИМЕНЕНИЕ: развести в 3-4 частях воды, нанести, подождать 1-2 минуты, смыть. Не использовать под прямыми солнечными лучами и избегать высыхания на ЛКП. Не содержит фосфатов.

# РАЗДЕЛ ОБРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Почему был создан “MOTORSEC”?

Он был создан в начале 90-х годов, когда электроника появилась в каждом автомобиле и эти части не были должным образом защищены от воздействия влаги. В течение срока работы автомашины вода редко попадает в подкапотное пространство и вступает в контакт с электрическими частями. Но иногда, во время специальной обработки двигателя, это может происходить. Поэтому стал необходим состав для сухой очистки двигателя, который бы не повреждал электрических контактов.

Такие же ли результаты как при обычной мойке двигателя?

Из-за самой природы мойки, нет, потому что два важных фактора отсутствуют в сухой мойке: горячая вода и высокое давление, фундаментальные для отличной мойки. Этот состав помогает механику очистить двигатель, что бы видеть, что он делает: результат далёк от того, который достигается при использовании “BRILLMOTOR”. Результат не эстетический, но практический и профессиональный.

MOTORSEC

## СУХАЯ ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ

“MOTORSEC” - передовой состав, специально созданный для удаления грязи, масла, смазки и отложений с внешних поверхностей двигателя без использования воды, т.о. не оказывая вредного воздействия на электрические детали. “MOTORSEC” не обесцвечивает пластиковые части и обеспечивает тщательную очистку, смазку защиту всех электрических контактов. Его характеристики делают его идеальным как для наружного, так и для внутреннего применения на электрических двигателях.

ПРИМЕНЕНИЕ: распылить состав обильно, если возможно под давлением, используя специальные щётки; выждать несколько минут и высушить сжатым воздухом. Избегать попадания на контакты под напряжением.

### DISINCROMOTOR

## ПОРОШКОВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧИХ ВАНН

Сверх растворимый порошок для роторных, горячих ванн для мойки частей двигателя, с сильными возможностями очистки масла и свойствами антинакипина. Он состоит из специальных ПАВ с низким пенообразованием, разработан для удаления углеродистых и масляных отложений без повреждения обрабатываемых деталей. Особенно подходит для очистки двигателей, головок блоков цилиндров, коробок передач, дифференциалов и разных мелких деталей. Не оставляет неприятного запаха в помещении.

РАСТВОРЕНИЕ: оптимальный результат достигается при растворении 1 литра состава в 15-20 литрах воды.

### DISINCROMOTOR

## ЖИДКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Жидкость для холодных ванн с сильными возможностями очистки масла и свойствами антинакипина. Он состоит из смеси растворителей, специально созданных для удаления углеродистых и масляных отложений без повреждения обрабатываемых деталей.

Особенно подходит для очистки двигателей, головок блоков цилиндров, коробок передач, дифференциалов и разных мелких деталей.

ПРИМЕНЕНИЕ: состав используется чистым. Деталь погружается в состав, или состав наносится на деталь распылением или щёткой. Доливать состав после примерно 400 часов использования. Хорошо закрывайте контейнер после применения.

### DISINCROCARB

## ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРОВ

“DISINCROCARB” растворяет и удаляет углеродистые отложения с внешних и внутренних поверхностей карбюратора не повреждая поверхности деталей. Промывка водой не требуется, т.о. уменьшается время высыхания.

ПРИМЕНЕНИЕ: состав используется чистым. Опустить карбюратор полностью в состав; закрыть крышку, выждать 20-30 минут, затем вынуть карбюратор и высушить сжатым воздухом или естественным образом.

# МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

## MAFRAPAV OFFICINE

### ОЧИСТИТЕЛЬ ПОЛОВ

“MAFRAPAV OFFICINE” - специальное, концентрированное, сбалансированное жидкая пенка для чистки полов в мастерских, гаражах и заводах. Оно удаляет самую сложную грязь и может наноситься либо вручную, либо поломоечной машиной. У него приятный запах, оно не содержит каустическую соду, не портит алюминиевые детали и всасывающие части поломоечной машины.

ПРИМЕНЕНИЕ: разбавление одинаковое для ручной и машинной мойки: от 3% до 10% в зависимости от степени загрязнения.

MAFRAPAV UFFICI

### АРОМАТИЗИРОВАННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МОЙКИ ПОЛОВ

Специальный состав  делает его идеальным для очистки полов в больших демонстрационных залах, офисах, общественных местах и т.д., а так же для любых кафельных поверхностей. Оно полирует и придаёт блеск, не повреждая защитный слой любого вида; оставляемый им запах свежести усиливает ощущение чистоты.

ПРИМЕНЕНИЕ: развести состав от 1% до 3% в зависимости от загрязнения; на особенно грязных участках использовать чистым, смочив губку или тряпку и протерев поверхность.

## MANIBEL DELICATA

### ЖИДКОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ МЫЛО

Деликатное дезинфицирующее мыло для частого применения (особенно для тех, кто работает с едой) и во всех случаях, когда важна гигиена. Средство используется на предприятиях общественного питания, в гостиницах, ресторанах, барах, офисах и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести около 5 г или непосредственно из диспенсора, растереть на руках около 30 секунд и смыть водой.

## MANIBEL PROFESSIONALE

### СПЕЦИАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

“MANIBEL PROFESSIONALE” - идеальный состав для очистки и защиты рук с въевшейся грязью, такой как смазка и масло.

Жидкое мыло со специальными веществами, защищающими кожу рук; предотвращает высыхание и потрескивание кожи, делает кожу рук мягкой и чистой.

ПРИМЕНЕНИЕ: налить немного на сухие руки, растереть, смыть.