ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУШНЫХ КАНАЛАХ

Введение:

Падение воздушного давления происходит в зависимости от диаметра и протяженности воздушного канала.

В таблице приведены данные, показывающие падение давления в воздушных каналах различной длины, при значениях внутреннего диаметра воздушного канала 6 мм и 9 мм.

| Падение давления в воздушных каналах (измеряется в барах) |
| --- |
| Внутренний диаметр (мм) | Давление (бар) | Длина (м) |
|  |  | 5 | 10 | 15 |
| 6 | 3 4 5 6 | 0.7 1.0 1.3 1.5 | 1.2 1.6 1.9 2.2 | 1.8 2.2 2.5 2.8 |
| 9 | 3 4 5 6 | 0.2 0.3 0.4 0.6 | 0.4 0.6 0.6 0.8 | 0.6 0.8 0.9 1.1 |

Эффективность   наших  систем  основана  на  лабораторных  исследованиях  и  многолетней практике. Мы гарантируем качество работы, выполненной согласно правилам, отвечающим стандартам  Akzo Nobel CR, при условии, что наши инструкции   тщательно    выполняются    и    работа    производится   в    соответствии    с    нашими    требованиями   и квалифицированно.   Мы  не  несем  ответственности,  если  на   конечный  результат  повлияли  неподконтрольные  нам факторы.   Потребителю  следует  определить   пригодность   поставляемых  продуктов  для  использования  с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

AKZO NOBEL Car Refinishes, Sassenheim, Holland.